## Slide 1: Messung der Bodenfeuchtigkeit mit Azure IoT Hub
Hochschule Mannheim University of Applied Sciences
Cloud und Edge Computing 17.01.2022
Amanda Decker, Benjamin Hamm, Mikhail Sokolov
Semesterprojekt

## Slide 2: Messung der Bodenfeuchtigkeit mit Azure IoT Hub
Konzept
esp32 / IoT Hub
Azure Function
Cosmos DB
Visualisierung

## Slide 3: Konzept
Aufgabenstellung:
- Temperatur und Bodenfeuchtigkeit messen
- Zentrales System überwacht Werte, um entsprechend zu reagieren
- 3 Weinreben zu je 10 Stellen → 30 Sensoren
→10 Sensorwerte in einer Nachricht (testweise 3 wegen Free Tier IoT)
→Gateways sollten eine Device/Sensor ID & Weinberg-ID mitschicken

## Slide 4: Konzept
Messung
IoT Hub
Azure Function
Cosmos DB
Visualisierung

## Slide 5: ESP32
Sensor/“Gateway“: ESP32
Dual-Core 32-Bit Mikroprozessor LX6
(Eigener Befehlssatz: Xtensa, neuerdings auch RISC-V)
160-240 Mhz Takt, 320 KiB RAM, 448 KiB ROM
34x GPIOs, 2x Multikanal-SAR-ADC, PWM/DMA
Wifi, Bluetooth 4.2, CAN-Bus, Elektronik für Ethernet
Ultra Low Power Processor, verschiedene Sleep-Modes, RTC
→Batteriebetrieb möglich
→Unser Szenario: 1 Stunde schlafen, dann verbinden und daten senden, dann wieder schlafen, z.B. mit esp_deep_sleep(uint64_t time_in_us)
Programmierung über USB (USB ↔ UART-Umsetzer)

## Slide 6: ESP32: Programmierung
Zwei unterschiedliche Toolchains (Code nicht untereinander Kompatibel):
1. ESP-IDF von Espressif
2. Arduino-Toolchain
Programmierung über ESP-IDF, Arduino IDE oder PlatformIO
-ESP-IDF:
·offizielle Toolchain, komplizierte Installation und Benutzung
-Arduino IDE:
·am einfachsten zu benutzen, leichter Einstieg, kleinere Probleme
-PlatformIO:
·Konfiguration über .ini-Dateien, Erweiterung für VS Code oder Atom
·Keine redundante Kompilierung, wie bei Arduino IDE
·Unterstützt SOWOHL Arduino als auch ESP-IDF als Backend

## Slide 7: ESP32: Setup Entwicklungsumgebung
- VS-Code: Erweiterung PlatformIO herunterladen
- Projekt erstellen, platformio.ini ausfüllen →
- Azure IoT SDK in Verzeichnis von lib_extra_dirs kopieren
- Im src-Verzeichnis main.ino or main.cpp erstellen
(main.c würde beim Kompilieren einen Fehler Werfen)
- In der Konsole eingeben:
platformio run --target upload --environment esp32dev
-Alternativ hochladen über Menü

## Slide 8: ESP32: Programm
- Wifi-Verbindung herstellen
- Verbindung zu Azure-IoT-Hub herstellen (Esp32MQTTClient_Init)
- (normal hier auch Initialisierung von NTP, macht aber Azure bereits)

## Slide 9: ESP32: Programm
- Nachricht wird JSON-formattiert und an den IoT Hub geschickt
→ triggert die Funktion
- temperature kommt hier vom Hall-Sensor, humidity vom ADC an einem GPIO
(testweise)

## Slide 10: IoT Hub
IoT Device im IoT Hub anlegen

## Slide 11: IoT Hub
Nachrichten können im IoT Hub beobachtet werden

## Slide 12: Erstellen der Azure Function
Visual Studio

## Slide 13: Azure Function
Konfiguration

## Slide 14: Azure Function
Informationen extrahieren und in Cosmos DB schreiben

## Slide 15: Cosmos DB
Einträge in Cosmos DB

## Slide 16: Daten aus der CosmosDB laden
Azure Cosmos DB-SQL-API:
.NET SDK
Java SDK
Node.js SDK
Python SDK
Power BI Desktop
SQL-Abfragen:
Punktlesevorgänge
SQL-Abfragen

## Slide 17: Daten aus der CosmosDB laden
Client initialisieren

## Slide 18: Daten aus der CosmosDB laden

## Slide 19: Daten aus der CosmosDB laden

## Slide 20: Daten aus der CosmosDB laden
LIVE - DEMO